# Часть 5 к документации редукциона в электронной форме

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование (предмет) закупки: выполнение работ по устройству автоматической системы полива на территории города Иннополис.

- Начальная (максимальная) цена договора: 1 641 585 (Один миллион шестьсот сорок одна тысяча пятьсот восемьдесят пять) рублей 60 копеек.

- Место выполнения работ (место устройства автоматической системы полива): Российская Федерация, Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, город Иннополис, ул. Парковая, земельный участок 3537 с кадастровым номером: 16:15:041001:3537 (далее – Объект).

- Срок выполнения работ: в течение 15 календарных дней с даты заключения договора.

- Режим работы автоматической системы полива: дискретный, в соответствии с установленным расписанием полива, учитывающим расчетные и фактические нормы полива на отдельных участках, с учетом фактических погодных условий, таких как количество выпавших естественных осадков и уровень солнечной ингаляции.

- Общие условия выполнения работ:

  - Работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием, рабочим проектом (в соответствии с пунктами 8.1. и 9.1. настоящего технического задания), локальным сметным расчетом, действующей нормативной документацией: ГОСТ, ТУ, СНиП, СП, СанПиН, ВСН, НПБ, ППБ, ПУЭ и иными действующими нормативными документами по предмету закупки.

  - Подрядчик выполняет весь объем работ своими силами, без привлечения субподрядных организаций.

  - При выполнении работ Подрядчик обеспечивает своих рабочих инструментами, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, в том числе в соответствии с нормативно-правовыми актами, действующими в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

  - Подрядчик отвечает за соблюдение своими рабочими правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, а также за соблюдением работниками мер, принятых в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

  - Подрядчик выполняет работы на своем оборудовании и своими инструментами. Подрядчик должен обеспечить бесперебойную поставку материалов и оборудования, необходимых для производства работ.

  - Обустройство и содержание Объекта выполняются с соблюдением требований, изложенных в СанПин 2.2.3. 1384-03.

  - Подрядчик обязан обеспечить ограждение площадки производства работ и разместить информационные щиты.

  - Подрядчик обеспечивает сохранность объектов благоустройства и озеленения, покрытия (брусчатки) пешеходных дорожек и газонов на прилегающей территории к месту производства работ, заезд автотранспорта на брусчатое покрытие и территории газонов не допускается.

  - По окончании производства работ до их сдачи Заказчику, Подрядчик обязан вывезти строительный мусор с площадки производства работ.

  - Замена поврежденного оборудования, комплектующих, устранение всех выявленных нарушений и повреждений существующих объектов благоустройства и озеленения, покрытия (брусчатки) пешеходных дорожек и газонов на прилегающей территории к месту производства работ, поврежденных Подрядчиком при выполнении работ, производится силами и средствами Подрядчика, с применением оборудования и материалов, примененных в данных объектах.

  - Устранение выявленных нарушений производится в кратчайшие сроки, в соответствии с согласованными Заказчиком мероприятиями.

  - Подвоз автотранспортом оборудования, применяемого при производстве работ, осуществляется в места, указанные Заказчиком.

  - Перемещение материалов к местам производства работ осуществляется:

    - между территориями по асфальтированным транспортным проездам механизированным способом;

    - внутри одной территории с пешеходными дорожками с брусчатым покрытием - ручным способом.

  - Уборка территории после выполнения работ производится ежедневно, в день их проведения, и включает в себя подметание и помывку территории, уборку рабочих мест и мест складирования материалов, вывоз мусора.

  - При необходимости Заказчик предоставляет Подрядчику возможную точку для подключения электропитания, а Подрядчик обязан организовать подключение с обязательным оформлением всех нормативных документов.

  - При выполнении работ, начало и окончание производства скрытых работ, осуществлять в присутствии уполномоченного представителя Заказчика с обязательным составлением акта скрытых работ.

  - При планировании и проведении работ предусмотреть мероприятия по устранению аварийных ситуаций (порыв кабеля, трубопровода и т.д.). В случае аварии при производстве работ Подрядчик обязан принять меры по немедленной ликвидации аварии, своевременно вызвать на место производства работ владельцев поврежденных сооружений, представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и сооружения, а также своевременно известить об аварии Заказчика.

  - Материалы и оборудование, используемые при производстве работ должны отвечать требованиям государственных стандартов, норм пожарной безопасности и санитарии, техническим условиям и должны быть сертифицированы в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. По требованию Заказчика копии сертификатов, паспортов качества и иных документов на материалы и оборудование предоставляются в течение одного рабочего дня.

  - Подрядчик несет ответственность за соответствие материалов и оборудования требованиям государственных стандартов, норм пожарной безопасности и санитарии, техническим условиям и иным нормативным документам, за достоверность сведений о стране происхождения, сохранность всех поставленных для производства работ материалов и оборудования.

  - В случае применения несогласованных с Заказчиком материалов и оборудования, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

- Требования к безопасности выполняемых работ:

  - Ответственность за безопасное ведение работ несет Подрядчик.

  - Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ в строгом соответствии со строительными нормами и правилами, требованиями правил по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных механизмов и машин, с соблюдением правил санитарно-гигиенического режима, обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами во время проведения работ.

  - Подрядчиком должно быть назначено ответственное лицо за технику безопасности и охрану труда на Объекте. Весь персонал Подрядчика, задействованный при производстве работ, должен быть проинструктирован по технике безопасности и охране труда в установленном порядке.

  - Подрядчик обеспечивает наличие:

    - инструкций по охране труда и технике безопасности на рабочих местах, в т.ч. пожарной и электробезопасности;

    - журнала инструктажей на рабочем месте;

    - аптечки для оказания первой помощи в случае производственной травмы или несчастного случая на производстве;

    - индивидуальных средств защиты для рабочих (рукавицы и (или) перчатки, респираторы, специальная одежда и специальная обувь, защитные очки и др.).

- Стадии выполнения работ Подрядчиком:

  - разработка и согласование с Заказчиком рабочего проекта;

  - обследование территории, подлежащей для выполнения работ в соответствии с рабочим проектом;

  - обеспечение оборудованием и материалами Объекта;

  - выполнение земляных и прочих подготовительных работ, необходимых для монтажа автоматической системы полива, в том числе выполнение работ по подключению к сетям водоснабжения;

  - выполнение монтажа автоматической системы полива, включая монтаж кабельных линий управления и оборудования;

  - гидравлические испытания автоматической системы полива;

  - обратная засыпка траншей в соответствии с технологией;

  - восстановление верхнего слоя благоустройства, включая устройство газонов партерных, демонтированных при производстве работ, либо временном складировании грунта, материалов, инструмента, оборудования и оснастки Подрядчиком;

  - установка расписания полива, инструктаж и обучение сотрудников Заказчика.

- Требования к Подрядчику по содержанию, объёму и отдельным стадиям выполнения работ:

  - Подрядчик перед производством работ разрабатывает и согласовывает с Заказчиком рабочий проект, выполненный на основе План-схемы (Приложение № 1 к настоящему техническому заданию).

  - Материально-техническое обеспечение: Подрядчик обязан обеспечить закупку и поставку материалов и оборудования на Объект в соответствии с пунктом 11 настоящего технического задания.

  - Монтажные работы:

    - Подрядчик обязан обеспечить производство работ по монтажу в соответствии с настоящим техническим заданием, рабочим проектом, локальным ресурсным сметным расчетом, строительными нормами и правилами, другими нормативно-правовыми документами, действующими на территории РФ, требованиями органов государственного надзора.

    - Выполнение пуско-наладочных работ: Подрядчик обязан провести полный комплекс пусконаладочных работ и работ по подготовке оборудования к эксплуатации, с привлечением специалистов соответствующей квалификации с момента завершения монтажных работ.

  - Инструктаж и обучение сотрудников Заказчика: Подрядчик обязан провести обучение сотрудников Заказчика по эксплуатации и обслуживанию автоматической системы полива с предоставлением Заказчику подробного руководства по эксплуатации, в срок, предусмотренный для проведения пусконаладочных работ.

- Требования к результатам работ:

Подрядчик собственными силами подготавливает и сдает Заказчику по акту в установленном порядке исполнительную документацию (в 2-х экземплярах) на выполненные работы.

В комплект исполнительной документации входят:

- акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2

- пояснительная записка;

- акты на скрытые виды работ с фотофиксацией;

- сертификаты, паспорта качества и иные документы на материалы и оборудование;

- схемы прокладки трубопроводов и слаботочных сетей.

- Требования к материалам и оборудованию (Таблица №1).

Таблица №1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы |
| 1 | Прокладки паронитовые | кг | 0,042 |
| 2 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,23 |
| 3 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1,47 |
| 4 | Вода | м3 | 4,3083 |
| 5 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0,984 |
| 6 | Тальк молотый, сорт I | т | 0,0032 |
| 7 | Очес льняной | кг | 2,6984 |
| 8 | Пакля пропитанная | кг | 4,94 |
| 9 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0,0018 |
| 10 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0,15 |
| 11 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0,0002 |
| 12 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0,0005 |
| 13 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0,01 |
| 14 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,1 |
| 15 | Гвозди строительные | т | 0,0001 |
| 16 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | 100 шт | 10,76 |
| 17 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,41 |
| 18 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0,0001 |
| 19 | Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) | м3 | 0,133 |
| 20 | Крышки колодцев: КЦП 1-10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,1 м3, расход арматуры 7,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7) | шт. | 1 |
| 21 | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 3 |
| 22 | Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 |
| 23 | Люки чугунные: тяжелые | шт. | 1 |
| 24 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,0003 |
| 25 | Дрова, разделанные длиной: 1,5-2 м, сосна, ольха | м3 | 0,039 |
| 26 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,004 |
| 27 | Щиты: из досок толщиной 40 мм | м2 | 0,12 |
| 28 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0053 |
| 29 | Краска | кг | 0,173 |
| 30 | Замазка защитная | кг | 10,14 |
| 31 | Олифа комбинированная, марки: К-2 | т | 0,0027 |
| 32 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т |  |
| 33 | Олифа натуральная | кг | 0,0184 |
| 34 | Гильза кабельная: медная ГМ 2,5 | 100 шт | 0,1425 |
| 35 | Гильза кабельная: медная ГМ 6 | 100 шт | 0,165 |
| 36 | Втулки В17 | 1000 шт | 0,0348 |
| 37 | Втулки В22 | 1000 шт | 0,0403 |
| 38 | Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм | 100 шт | 0,26 |
| 39 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,1 |
| 40 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ- пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм | 10 м | 61,5 |
| 41 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 50х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 420 |
| 42 | Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 6,2 |
| 43 | прямоточный электромагнитный клапан, соленоид 24V (AC), 1 1/2" с внутр. резьбой; | шт | 9 |
| 44 | - Короб з/м клапана ДЖУМБО | шт | 1 |
| 45 | - Короб з/м клапана ЮНИОР | шт | 7 |
| 46 | - Короб со встроенной метал.розеткой 3/4" | шт | 1 |
| 47 | - Кран шаровый пластик 3/4 н/в PlasticAlfa | шт | 1 |
| 48 | - Патрубок фланец-раструб компенсационный ПФРК чугунный Ду 300 | шт | 2 |
| 49 | - Фланец воротниковый стальной 50-6-11-1-B-Ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 2 |
| 50 | - Провода силовые ПВС3х0,75 | м | 125 |
| 51 | - Труба из полиэтилена низкого давления ПЭ-100 SDR 17 d.40 | м | 1734 |
| 52 | - Муфта соединительная 40×40 PN12,5 | шт | 35 |
| 53 | - Отвод компрессионный 40×40 <PN10> | шт | 60 |
| 54 | - Тройник 40×40×40 | шт | 21 |
| 55 | Муфта НР 40х1 1/2" | шт | 10 |
| 56 | - Переход 108х8 - 57х5 стальной (ст 20) концентрический ГОСТ 17378 | шт | 1 |
| 57 | - Прокладка фланцевая паронитовая ПОН А-100-6,3 ГОСТ 15180-86, Ру-0,63 МПа, Ду-100 | шт | 2 |
| 58 | - Прокладка фланцевая паронитовая ПОН А-50-6,3 ГОСТ 15180-86, Ру-0,63 МПа, Ду-50 | шт | 2 |
| 59 | - Резьба стальная ГОСТ 8967-75, Ду 50 (2") | шт | 1 |
| 60 | - Провода силовые ПВС 2х0,75 | м | 160 |
| 61 | - Провода силовые ПВС 4х0,75 | м | 90 |
| 62 | - Провода силовые ПВС 5х0,75 | м | 140 |
| 63 | - Муфта ВР 40×¾" | шт | 31 |
| 64 | - Тройник стальной фланцевый ТФ Ду 300 х 100 | шт | 1 |
| 65 | - Фланец воротниковый стальной 100-6-11-1-B-Ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 1 |
| 66 | - Муфта НР 50×1 1/2" | шт | 10 |
| 67 | - Муфта соединительная 50х50 | шт | 10 |
| 68 | - Седелка с резьбовым отводом 40×¾" <PN16> | шт | 237 |
| 69 | - Тройник 50х50х50 | шт | 9 |
| 70 | Отвод компрессионный 50×50 | щт | 25 |
| 71 | Седелка с резьбовым отводом 50×¾" <PN16> | шт | 2 |
| 72 | Счетчик ВСХН Ду 50 | шт | 1 |
| 73 | Затвор поворотный дисковый Ру-16 Ду-100 | шт | 1 |
| 74 | Кран шаровый трехходовой для манометра 11б27п(м)1 со спускником М20х1,5 Ру-16 Ду-15 | шт | 1 |
| 75 | Прокладка фланцевая паронитовая ПОН А-300-6,3 ГОСТ 15180-86, Ру-0,63 МПа, Ду-300 | шт | 2 |
| 76 | Манометр технический ТМ-510Р.00, 100 мм, 0-16 кгс/см2 (0-1,6 МПа), G 1/2 | шт | 1 |
| Оборудование |
| 1 | - Дождеватели статические Спринклер PROS-04 | шт | 267 |
| 2 | - колено ½"×¾"×30 см. | шт | 267 |
| 3 | - колено ¾"×¾"×30 см. | шт | 1 |
| 4 | - Сопло ротатор МР RCS-515. Насадки к статическим дождевателям | шт | 2 |
| 5 | - Сопло ротатор МР SS-530. Насадки к статическим дождевателям | шт | 6 |
| 6 | - Сопло ротатор МР1000 90-210. Насадки к статическим дождевателям | шт | 39 |
| 7 | - Сопло ротатор МР2000 210-270 Насадки к статическим дождевателям | шт | 1 |
| 8 | - Сопло ротатор МР2000 360. Насадки к статическим дождевателям | шт | 18 |
| 9 | - Сопло ротатор МР2000 90-210. Насадки к статическим дождевателям | шт | 35 |
| 10 | - Сопло ротатор МР3000 210-270. Насадки к статическим дождевателям | шт | 4 |
| 11 | - Сопло ротатор МР3000 360.Насадки к статическим дождевателям | шт | 26 |
| 12 | - Сопло ротатор МР3000 90-210.Насадки к статическим дождевателям | шт | 63 |
| 13 | - Сопло ротатор МР3500 90-210. Насадки к статическим дождевателям | шт | 8 |
| 14 | - Сопло ротатор МР800SR 90-210. Насадки к статическим дождевателям | шт | 46 |
| 15 | - Сопло ротатор МРCorner 45-105. Насадки к статическим дождевателям | шт | 19 |
| 16 | Труба гибкой подводки 16 | м | 90 |
| 17 | Пульт управления PCC-1201 E 12-зонный наружный | шт | 1 |
| 18 | Датчик SOLAR SYNC с модулем (для пультов PCC, PRO-C, ICC) | шт | 1 |

- Ведомость работ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы |
| 1.1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,197589 |
| 1.2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Доработка грунта вручную | 100 м3 | 0,061125 |
| 1.3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,2037 |
| 2 | Устройство переходов (гильз) |
| 2.1 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м | переход | 13 |
| 2.1.1 | Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 6,2 |
| 2.2 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 40 мм | км | 1,734 |
| 2.2.1 | Труба из полиэтилена низкого давления ПЭ-100 SDR 17 d.40 | м | 1734 |
| 2.3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм | км | 0,42 |
| 2.3.1 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 50х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 420 |
| 2.4 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 41,8 |
| 2.4.1 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | 10 шт | 3 |
| 2.4.2 | Муфта ВР 40×¾" | шт | 31 |
| 2.4.3 | Муфта НР 50×1 1/2" | шт | 10 |
| 2.4.4 | Муфта НР 40х1 1/2" | шт | 10 |
| 2.4.5 | Муфта соединительная 40×40 PN12,5 | шт | 35 |
| 2.4.6 | Отвод компрессионный 40×40 <PN10> | шт | 60 |
| 2.4.7 | Седелка с резьбовым отводом 40×¾" <PN16> | шт | 237 |
| 2.4.8 | Муфта соединительная 50х50 | шт | 10 |
| 2.4.9 | Отвод компрессионный 50×50 | щт | 25 |
| 2.4.10 | Тройник 50х50х50 | шт | 9 |
| 2.4.11 | Тройник 40×40×40 | шт | 21 |
| 2.4.12 | Короб з/м клапана ЮНИОР | шт | 7 |
| 2.4.13 | Короб з/м клапана ДЖУМБО | шт | 1 |
| 2.4.14 | Короб со встроенной метал.розеткой 3/4" | шт | 1 |
| 2.5 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм | шт | 1 |
| 2.5.1 | Счетчик ВСХН Ду 50 | шт | 1 |
| 2.6 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | т | 0,006 |
| 2.6.1 | Тройник стальной фланцевый ТФ Ду 300 х 100 | шт | 1 |
| 2.6.2 | Переход 108х8 - 57х5 стальной (ст 20) концентрический ГОСТ 17378 | шт | 1 |
| 2.6.3 | Седелка с резьбовым отводом 50×¾" <PN16> | шт | 2 |
| 2.6.4 | Резьба стальная ГОСТ 8967-75, Ду 50 (2") | шт | 1 |
| 2.7 | Установка затвора обратных стальных диаметром: 100 мм | шт | 1 |
| 2.7.1 | Затвор поворотный дисковый Ру-16 Ду-100 | шт | 1 |
| 2.8 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм | шт | 2 |
| 2.8.1 | Фланец воротниковый стальной 50-6-11-1-B-Ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 2 |
| 2.8.2 | Прокладка фланцевая паронитовая ПОН А-50-6,3 ГОСТ 15180-86, Ру-0,63 МПа, Ду-50 | шт | 2 |
| 2.9 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм | шт | 1 |
| 2.9.1 | Фланец воротниковый стальной 100-6-11-1-B-Ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 1 |
| 2.9.2 | Прокладка фланцевая паронитовая ПОН А-100-6,3 ГОСТ 15180-86, Ру-0,63 МПа, Ду-100 | шт | 2 |
| 2.10 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 300 мм | шт | 1 |
| 2.10.1 | Патрубок фланец-раструб компенсационный ПФРК чугунный Ду 300 | шт | 2 |
| 2.10.2 | Прокладка фланцевая паронитовая ПОН А-300-6,3 ГОСТ 15180-86, Ру-0,63 МПа, Ду-300 | шт | 2 |
| 2.11 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм | шт | 1 |
| 2.11.1 | Кран шаровый пластик 3/4 н/в PlasticAlfa | шт | 1 |
| 2.11.2 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл. | 1 |
| 2.11.3 | Кран шаровый трехходовой для манометра 11б27п(м)1 со спускником М20х1,5 Ру-16 Ду-15 | шт | 1 |
| 2.11.4 | Манометр технический ТМ-510Р.00, 100 мм, 0-16 кгс/см2 (0-1,6 МПа), G 1/2 | шт | 1 |
| 2.11.5 | Оросители, насадки установок водяного полива спринклерные с декоративной розеткой | 100 шт | 2,67 |
| 2.11.6 | Дождеватели статические Спринклер PROS-04 | шт | 267 |
| 2.11.7 | колено ¾"×¾"×30 см. | шт | 1 |
| 2.11.8 | колено ½"×¾"×30 см. | шт | 267 |
| 2.11.9 | Труба гибкой подводки 16 | м | 90 |
| 2.11.10 | Сопло ротатор МР800SR 90-210. Насадки к статическим дождевателям | шт | 46 |
| 2.11.11 | Сопло ротатор МР1000 90-210. Насадки к статическим дождевателям | шт | 39 |
| 2.11.12 | Сопло ротатор МР2000 90-210. Насадки к статическим дождевателям | шт | 35 |
| 2.11.13 | Сопло ротатор МР2000 210-270 Насадки к статическим дождевателям | шт | 1 |
| 2.11.14 | Сопло ротатор МР2000 360. Насадки к статическим дождевателям | шт | 18 |
| 2.11.15 | Сопло ротатор МР3000 90-210.Насадки к статическим дождевателям | шт | 63 |
| 2.11.16 | Сопло ротатор МР3000 210-270. Насадки к статическим дождевателям | шт | 4 |
| 2.11.17 | Сопло ротатор МР3000 360.Насадки к статическим дождевателям | шт | 26 |
| 2.11.18 | Сопло ротатор МР3500 90-210. Насадки к статическим дождевателям | шт | 8 |
| 2.11.19 | Сопло ротатор МРCorner 45-105. Насадки к статическим дождевателям | шт | 19 |
| 2.11.20 | Сопло ротатор МР RCS-515. Насадки к статическим дождевателям | шт | 2 |
| 2.11.21 | Сопло ротатор МР SS-530. Насадки к статическим дождевателям | шт | 6 |
| 2.12 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 40 мм прим. | шт | 9 |
| 2.12.1 | прямоточный электромагнитный клапан, соленоид 24V (AC), 1 1/2" с внутр. резьбой; | шт | 9 |
| 2.12.2 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х600 мм | шт | 1 |
| 2.12.3 | Пульт управления PCC-1201 E 12-зонный наружный | шт | 1 |
| 2.12.4 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг | шт | 1 |
| 2.12.5 | Датчик SOLAR SYNC с модулем (для пультов PCC, PRO-C, ICC) | шт | 1 |
| 2.12.6 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 6,15 |
| 2.12.7 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ- пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм | 10 м | 61,5 |
| 2.13 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 2,85 |
| 2.14 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 3,3 |
| 2.14.1 | Провода силовые ПВС 2х0,75 | м | 160 |
| 2.14.2 | Провода силовые ПВС3х0,75 | м | 125 |
| 2.14.3 | Провода силовые ПВС 4х0,75 | м | 90 |
| 2.14.4 | Провода силовые ПВС 5х0,75 | м | 140 |
| 2.14.5 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | м | 100 |
| 3 | Устройство колодца |
| 3.1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | 10 м3 | 0,1 |
| 3.1.1 | Крышки колодцев: КЦП 1-10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,1 м3, расход арматуры 7,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7) | шт. | 1 |
| 3.1.2 | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 3 |
| 3.1.3 | Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 |
| 3.1.4 | Люки чугунные: тяжелые | шт. | 1 |

- Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (устанавливаются Заказчиком при необходимости): Подрядчик гарантирует качество выполняемых работ. Гарантия Подрядчика на выполненные работы, примененные материалы и установленное оборудование – 36 месяцев с даты приемки Заказчиком всего объема выполненных работ.