Техническое задание

| 1 | Тратктор |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Масса конструкционная, кг | Не менее 3850 |
| 1.1.2 | Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | Не менее 3850 |
| 1.1.3 | Масса эксплуатационная, кг | Не менее 4000 |
| 1.1.4 | Масса максимально допустимая (полная), кг | Не менее 6500 |
| 1.1.5 | Колесная база, мм | Не менее 2450 |
| 1.1.6 | Габаритные размеры: длина, мм | Не более 3930 |
| 1.1.7 | Габаритные размеры: ширина, мм | Не более 1970 |
| 1.1.8 | Габаритные размеры: высота, мм | Не более 2800 |
| 1.1.9 | Колея по передним колесам (min), мм | 1430 |
| 1.1.10 | Колея по передним колесам (max), мм | 1990 |
| 1.1.11 | Колея по задним колесам (min), мм | 1400 |
| 1.1.12 | Колея по задним колесам (max), мм | 2100 |
| 1.1.13 | Дорожный просвет, мм | Не менее 465 |
| 1.1.14 | Агротехнический просвет, мм | Не менее 645 |
| 1.1.15 | Размеры шин передних колес | 11,2-20 |
| 1.1.16 | Размеры шин задних колес | 15,5R38 |
| 1.1.17 | Удельное давление на грунт, кПа | 140 |
| 1.1.18 | Емкость топливного бака, л | Не менее 130 |
| 1.1.19 | Скорость движения транспортная, км/ч | Не менее 34 |
| 1.1.20 | Грузоподъемность, кгc | Не менее 3200 |
| 1.2 | Двигатель |  |
| 1.2.1 | Марка двигателя | ММЗ |
| 1.2.2 | Модель двигателя | Д-243 |
| 1.2.3 | Тип двигателя | 4-х тактный, дизельный, безнаддувный |
| 1.2.4 | Число цилиндров | 4 |
| 1.2.5 | Диаметр цилиндра, мм | 110 |
| 1.2.6 | Рабочий объем, л | 4,75 |
| 1.2.7 | Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
| 1.2.8 | Мощность номинальная, кВт | Не менее 59 |
| 1.2.9 | Мощность номинальная, л.с. | Не менее 81 |
| 1.2.10 | Максимальный крутящий момент, Н/м | 298 |
| 1.2.11 | Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
| 1.2.12 | Удельный расход топлива при эксп.мощности, л/ч | 229 |
| 1.3 | Электрооборудование |  |
| 1.3.1 | Мощность генератора номинальная, кВт | 1,15 |
| 1.3.2 | Номинальное напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| 1.3.3 | Номинальное напряжение системы электропуска, В | 12 |
| 1.4 | Трансмиссия |  |
| 1.4.1 | Тип муфты сцепления | Однодисковое, сухое |
| 1.4.2 | Тип коробки передач | Механическая |
| 1.4.3 | Число передач вперед | 18 |
| 1.5 | Передний мост |  |
| 1.5.1 | Тип переднего моста | Составной из 3-х частей |
| 1.5.2 | Тип колесного редуктора ПВМ | Конический |
| 1.5.3 | Тип дифференциала ПВМ | Самоблокирующийся |
| 1.5.4 | Привод ПВМ | Два карданных вала с промежуточной опорой |
| 1.6. | Задний мост |  |
| 1.6.1 | Тип заднего моста | Составной |
| 1.7. | Тормоза |  |
| 1.7.1 | Рабочие тормоза | Дисковые, сухие |
| 1.7.2 | Стояночные тормоза | Дисковый, сухой, независимый |
| 1.7.3 | Пневмопривод управления тормозами прицепов | Однопроводный, сблокированный с тормозами |
| 1.8. | Кабина |  |
| 1.8.1 | Тип кабины | Унифицированная |
| 1.8.2 | Реверсивный пост управления | Нет |
| 1.8.3 | Дополнительное сиденье | Нет |
| 1.8.4 | Отопитель | Да |
| 1.8.5 | Кондиционер | Нет |
| 1.9. | Вал отбора мощности |  |
| 1.9.1 | Задний ВОМ | Да |
| 1.9.2 | Задний ВОМ независимый I, об/мин | 540 |
| 1.9.3 | Задний ВОМ независимый II, об/мин | 1000 |
| 1.9.4 | Задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 3,5 |
| 1.9.5 | Передний ВОМ | Нет |
| 1.10. | Рулевое управление |  |
| 1.10.1 | Тип рулевого управления | Гидрообъемное |
| 1.10.2 | Тип механизма поворота | Гидроцилиндр и рулевая трапеция |
| 1.11. | Гидронавесная система (ГНС) |  |
| 1.11.1 | ГНС задняя | Да |
| 1.11.2 | Тип задней ГНС | Раздельно-агрегатная |
| 1.11.3 | Г/п на оси шарниров нижних тяг задней ГНС, кгс | 3200 |
| 1.11.4 | ГНС передняя | Нет |
| 1.12. | Гидросистема |  |
| 1.12.1 | Тип гидронасоса | Шестеренный |
| 1.12.2 | Максимальное давление, МПа | 20 |
| 1.12.3 | Производительность гидронасоса, л/мин | 45 |
| 1.12.4 | Емкость гидросистемы, л | 25 |
| 1.13. | Ходовая система |  |
| 1.13.1 | Колесная формула | 4х4 |
| 2 | Оборудование |  |
| 2.1 | Погрузчик ПКУ-0,8-0, без рабочих органов (h=3,5м, г/п=800кг) |  |
| 2.1.1 | Тип навески | фронтальная |
| 2.1.2 | Базовый трактор | трактор МТЗ 80.1 и его модификации |
| 2.1.3 | Привод | гидравлический |
| 2.1.4 | Грузоподъемность, кг | Не менее 800 |
| 2.1.5 | Вырывное усилие погрузчика, кг | Не менее 1200 |
| 2.1.6 | Высота подъема, м | Не менее 3200 |
| 2.1.7 | Масса, кг | Не более 826 |
| 2.2 | Ковш погрузочный ПКУ-0,8-5 (0,8 м3, шир 2м) |  |
| 2.2.1 | Емкость ковша, м3 | Не менее 0,8 |
| 2.2.2 | Ширина ковша, мм | 2000 |
| 2.2.3 | Масса, кг | Не менее 170 |
| 2.3 | Отвал коммунальный поворотный КО-4 (для совместной навески с ПКУ-0,8, шир. 2,5м) |  |
| 2.3.1 | Тип отвала | коммунальный с гидравлическим поворотом |
| 2.3.2 | Ширина, мм | 2500 |
| 2.3.3 | Масса, кг | Не менее 374 |
| 2.4 | Щетка МД-01.02 (5х10, литой редуктор. МТЗ-82.1) |  |
| 2.4.1 | Ширина захвата щетки, мм | 1800 |
| 2.4.2 | Масса конструкционная, кг | Не более 400 |
| 2.4.3 | Диаметр щетки, мм | 550 |